## Slide 1
Индикаторные полоски для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов (по НУК) средства дезинфицирующего «Криодез» предназначены для использования персоналом предприятий и учреждений, где:
процесс санитарной обработки построен на постоянном поддозировании дезинфицирующего средства: СИП-системы, автоматические машины для мойки тары и производственного инвентаря, емкости для замачивания съемных деталей
проводится многократный контроль концентрации рабочих растворов в течение определенного периода рабочего процесса, а титрование занимает продолжительное время
не имеется собственной лаборатории или нет возможности использовать прекурсоры для титрования
экспресс-контроль концентрации рабочих растворов нужен здесь и сейчас, потеря времени для лабораторного исследования будет иметь негативные последствия.
Плюсы:
разработаны с учетом рецептуры средства дезинфицирующего «Криодез»
контролируют массовую долю НУК в рабочем растворе средства в соответствии с требованиями Роспотребнадзора
на три измерения необходимо не более 3 минут
позволяют проводить точный контроль в широком диапазоне при небольшом шаге измеряемых концентраций
не требуют специальной утилизации в отличие от растворов химических веществ, используемых при титровании.
Определяемые концентрации:
0,005-0,01-0,02-0,03-0,04-0,05-0,06-0,07-0,1-0,15-0,2% по НУК.
Комплектность, шт.:
индикаторные полоски-100; инструкция по применению-1, пакет полиэтиленовый-1 шт., пакет из комбинированного материала -1.
Применение:
В мерный стакан наливают 70-100 мл хорошо перемешанного рабочего раствора дезинфицирующего средства комнатной температуры. Из упаковки достают индикаторную полоску и опускают её в исследуемый раствор средства на 1 с. Полоску извлекают из раствора и удаляют избыток жидкости, проводя ребром индикаторной полоски о край емкости, затем кладут на белую сухую подложку и через 30 секунд сравнивают окраску полоски со шкалой на этикетке. Цвет индикаторной зоны по истечении 45 секунд после погружения может не соответствовать шкале.
Условия хранения: полоски хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от +5°С до +40°С и влажности не более 80%, не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 20°С.
Срок хранения невскрытой упаковки: 2 года с даты изготовления.
121471, г. Москва
ул. Рябиновая, 26 +7 495 287-09-09 main@gryazi.net gryazi.net